# GETINCELL-LINE® | Breitstegraster – montiert auf T15/T24 Trageprofil

Breitstegrasterdecke, bestehend aus einer Unterkonstruktion [T-Schiene] und vorgefertigten Rasterelementen.

Die T-Schiene wird über einen Abhänger für Gewindestab mit M6-Gewindestäben von der Befestigungsebene [z.B. Rohdecke] drucksteif mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln abgehängt [Hängerabstand nach EN 13964]. Der Abstand der T-Profile richtet sich nach dem vorgegebenen Modulmaß – entsprechend der Feldgrößenlänge.

Die Rasterelemente werden im Modulabstand montiert. Die einzelnen Rasterfelder bestehen aus Längs- und Querstäben in quadratischen Zellen und sind selbstjustierend. Die einzelnen Rasterelemente werden auf die T-Profile aufgelegt [sichtbare Konstruktion].

Typischerweise erfolgt der Randanschluss über eine Schattenfuge.

Alle Teile sind aus bandlackiertem oder eloxiertem Aluminium.

| Pos m² | Rasterfelder – Breitstegrasterdecke GETINCELL-LINE® Feldgröße [LxB]: ( 600x600mm ( 625x625mm ( 1200x600mm ( 1250x625mm Stegbreite/Höhe: ( 4/42mm ( 9/40mm Zellgröße: ............... mm [51-187mm] Perforation: ( Mikroperforation [Ø=1,5mm; Löcher in versetzten Reihen] ( Perfo 2,5 [Ø=2,5mm; Löcher in geraden Reihen] Außenfarbe: ( Weiß ( Schwarz ( RAL 9006 ( RAL 7012 Weitere Farben auf Anfrage Innenfarbe: ( Grün ( Blau [auf Anfrage] ( Fuchsia [auf Anfrage] Weitere Farben auf Anfrage Material: Aluminium [Kanten unlackiert] EP: ............… €/m² GP: ............… € |
| --- | --- |
| Pos m² | T-Schiene [T15/T24] Farbe: ( Weiß Weitere Farben auf Anfrage EP: …............ €/m² GP: ............… € |