# S4  |  Einhänge-/Hakensystem

| Pos............................ ..............................m2 Pos [Variante]........... ..............................m2 Pos............................ Pos............................ ..............................m2 Pos............................ .............................lfm | Liefern und montieren von durlum Langfeldplatten im System S4. Die Langfeldplatten werden über eine spezielle Unterkonstruktion [siehe separate Position] formschlüssig und spannungsfrei eingehängt. Eine werkzeuglose Demontage ist gewährleistet. Toleranzen und Qualitätsanforderung nach TAIM, DIN EN 13964 und durlum Standard. Material: wahlweise verz. Stahlblech oder Aluminium/Edelstahl Dicke: nach statischen Erfordernissen Oberfläche: weiß pulverbeschichtet D206-700 ähnlich RAL 9016, wahlweise nach RAL ............... Farbton Schichtdicke: ca. 70 µm Perforation: durlum Typ RG-L15 [2,5/5,5] Schallabsorption: über ein spezielles durlum Akustikvlies s=ca. 0,73, wahlweise in schwarz oder weiß Abmessung: Länge ............... mm Breite ............... mm €/m2 Variante: Liefern und montieren von durlum Langfeldplatten im System Typ TAIFUN. Die Langfeldplatten werden über eine spezielle Unterkonstruktion [siehe separate Position] formschlüssig und spannungsfrei eingehängt. Über eine spezielle Ballwurfsicherung, welche zwischen den beiden Längsseiten benachbarten Platten eingebracht und am Z-Auflageprofil fixiert wird, wird eine ballwurfsichere Ausführung gewährleistet. Die Platten können einzeln demontiert werden. Längsseitige Fugenausbildung von 6 mm erforderlich. Eine einfache Demontage ist gewährleistet. Die Ballwurfsicherheit ist gemäß Prüfzeugnis nach DIN 18032 Teil 3 und DIN EN 13964 nachgewiesen. Toleranzen und Qualitätsanforderung nach TAIM und durlum Standard Material: verz. Stahlblech Dicke: 1 mm bzw. nach statischen Erfordernissen Oberfläche: weiß pulverbeschichtet D206-700 ähnlich RAL 9016, wahlweise nach RAL ............... Farbton Schichtdicke: ca. 70 µm Perforation: durlum Typ RG-L15 [2,5/5,5] Schallabsorption: über ein spezielles durlum Akustikvlies s=ca. 0,73, wahlweise in schwarz oder weiß Abmessung: Länge ............... mm [max. 1600 mm] Breite ............... mm [max. 400 mm] €/m2 Rüstkosten je Format, Ausbildung und Abruf € Liefern und montieren einer durlum Unterkonstruktion System S4, bestehend aus einem formgelochten Rostwinkel U 1040 als Querrost, welcher mit Noniusunter- und -oberteil oder mit Gewindestab von der Rohdecke drucksteif mit amtlich zugelassenen Dübeln abgehängt wird. Die Rostwinkel sind über Längsverbinder U 1041 am Längsstoß miteinander zu verbinden [verschrauben]. Der Abstand der Rostwinkel richtet sich nach den Anforderungen der DIN 18168, der DIN EN 13964 sowie der Statik des Systems und ist vom Auftragnehmer nachzuweisen und festzulegen. An die Rostwinkel werden die Z-Auflageprofile U 1005 A als Längsprofile mit Schrauben M6 [gegen Lösen gesichert] geschraubt. Die Längsverbindung der Z-Auflageprofile erfolgt über Verbinder U 401. An die Wände erfolgt die Anbindung der Rostwinkel sowie der Auflageprofile über Wandanker U 1042. Der Abstand der Z-Auflageprofile ist exakt auf den Abstand der Einhängeseiten der Langfeldplatten abzustimmen, sodass die Platten spannungsfrei im System liegen. Auf eine waag- und fluchtgerechte Montage ist zu achten. Es dürfen nur Konstruktionsteile verwendet werden, die vom Hersteller der Langfeldplatten freigegeben sind. Alle Teile aus verz. Stahlblech. €/m2 Liefern und montieren von durlum Wandanschlussprofilen aus Aluminium. Materialdicke: 1,5 mm Oberfläche: weiß pulverbeschichtet D206-700 ähnlich RAL 9016, wahlweise nach RAL ............... Farbton Profilform: nach durlum F 025 Randwinkel ohne Schattenfuge 25/25 mm oder nach durlum F 2025 mit Stufenrandwinkel 25/20/20/25 mm €/lfm |
| --- | --- |