# STARLAM® | Linearraster – montiert auf T15/T24 Trageprofil

Lineare Lamellenrasterdecke, bestehend aus einer Unterkonstruktion [T-Schiene] und vorgefertigten Rasterelementen.

Die T-Schiene wird über einen Abhänger für Gewindestab mit M6-Gewindestäben von der Befestigungsebene [z.B. Rohdecke] drucksteif mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln abgehängt [Hängerabstand nach EN 13964]. Der Abstand der T-Profile richtet sich nach dem vorgegebenen Modulmaß – entsprechend der Feldgrößenlänge.

Die Rasterelemente werden im Modulabstand montiert. Die einzelnen Rasterfelder sind selbstjustierend. Die einzelnen Rasterelemente werden auf die T-Profile eingehängt [verdeckte Konstruktion].

Typischerweise erfolgt der Randanschluss über eine Schattenfuge.

Alle Teile sind aus bandlackiertem oder eloxiertem Aluminium.

| Pos m² | Rasterfelder – Lineare Lamellenrasterdecke STARLAM® Felder: ( 1200x600mm ( 1250x625mm Lamelle: ( STARLAM® 4: 4/42mm [Stegbreite/Steghöhe] ( STARLAM® 9: 9/40mm [Stegbreite/Steghöhe] ( STARLAM® 15: 15/37mm [Stegbreite/Steghöhe] Lamellenabstand/Modul: ............... mm [30-75mm] Weitere Abstände auf Anfrage Lamellenfarbe: ( Weiß ( RAL 9006 ( Schwarz Weitere Farben auf Anfrage Traverse: ( STARLAM® 4: 15/37mm [Stegbreite/Steghöhe] ( STARLAM® 9: 15//37mm [Stegbreite/Steghöhe] ( STARLAM® 15: 15/37mm [Stegbreite/Steghöhe] Traversenabstand: STARLAM® 4: ( 200mm STARLAM® 9: ( 200mm ( 240mm ( 300mm STARLAM® 15: ( 200mm ( 240mm ( 300mm Traversenfarbe: ( Weiß ( RAL 9006 ( Schwarz Weitere Farben auf Anfrage Material: Aluminium EP: ............… €/m² GP: ............… € |
| --- | --- |
| Pos m² | T-Schiene [T15/T24] Farbe: ( Weiß Weitere Farben auf Anfrage EP: …............ €/m² GP: ............… € |